## Slide 1: Сетевые команды консольного ввода arp и msg
Выполнил студент группы 3 ПКС – 120: Жарков Богдан
Преподаватель: Сибирев И.В.

## Slide 2: arp
Отображает и изменяет записи в кэше протокола разрешения адресов (ARP). Кэш ARP содержит одну или несколько таблиц, которые используются для хранения IP-адресов и их разрешенных физических адресов Ethernet или Token Ring. Для каждого сетевого адаптера Ethernet или Token Ring, установленного на компьютере, существует отдельная таблица. Используется без параметров, arp отображает справочную информацию.

## Slide 3: arp
Применение: arp -a Отображает текущие ARP-записи, опрашивая текущие данные протокола.
Применяться может для отслеживания IP и MAC адресов сети, например, для того,
чтобы отключить пользователя от локальной сети, либо послать им сообщение.
arp -a:

## Slide 4: arp
Также можно добавлять или удалять из сетевого интерфейса IP-адреса пользуясь атрибутами -s и -d При добавлении требуется также указывать физический адрес, например:
При удалении же можно указать либо IP-адрес, либо физический адрес устройства, но также можно и просто удалить все записи без дополнительных указаний в атрибуте -d:

## Slide 5: Возможности
Данная функция позволяет просматривать IP и физические адреса машин в локальной сети, что дает нам некоторые возможности для работы с данными о сети. Например, если на компьютере в локальной сети нет защиты, то при использовании команды ping (ip адрес) мы получим ответ от машины с указанным ip в виде пакетов. Также можно послать туда сообщение с помощью команды
msg * /server:192.168.1.1 “Hello from other computer”
IP используйте соответствующий машине.
Данная функция используется системными администраторами для просмотра подключенных устройств в локальной сети для дальнейшей работы с ними. Но никто нам не запрещает работать с этой информацией в личных целях.

## Slide 6: MSG
команда msg имеет много применений, хоть и на первый взгляд кажется, что это просто выведение сообщения на экран.
Формат командной строки:
MSG {пользователь | имя сеанса | ID сеанса | @имя файла | *} [/SERVER:сервер] [/TIME:секунд] [/V] [/W] [сообщение]
Описание параметров командной строки :
пользователь - Имя пользователя.
имя сеанса - Имя сеанса.
ID сеанса - Идентификатор сеанса.
@имя файла - Файл, содержащий список имен пользователей, сеансов или идентификаторов сеансов, которым отправляется сообщение.
* - Отправить сообщение всем сеансам на указанном сервере.
/SERVER:сервер - Сервер (по умолчанию - текущий).
/TIME:секунд - Интервал ожидания подтверждения от получателя.
/V - Отображение информации о выполненных действиях.
/W - Ожидание ответа от пользователя, полезно вместе с /V.
сообщение - Отправляемое сообщение. Если не указано, выдается запрос или принимается ввод из STDIN.

## Slide 7: Примеры использования
пользуясь командой arp -a находим в локальной сети недобросовестного пользователя :)
Пишем msg * /server:(ip-adress) “Ваше сообщение”

## Slide 8
Спасибо за внимание!