## Slide 1: Лабораторная работа №7
Студент: Сакалов Ислам
Группа: 3ПКС-320
Преподаватель: Сибирев Иван Валерьевич

## Slide 2: Команда Ping
Проверяет подключение на уровне IP к другому компьютеру TCP/IP, отправляя сообщения эхо-запросов протокола ICMP. Отображаются сообщения о получении соответствующих эхо-ответов, а также время кругового пути. Ping — это основная команда TCP/IP, используемая для устранения неполадок подключения, доступности и разрешения имен. При использовании без параметров эта команда отображает содержимое справки.
Эту команду также можно использовать для проверки имени компьютера и IP-адреса компьютера. Если проверка связи с IP-адресом выполнена успешно, но проверка связи с именем компьютера не выполняется, может возникнуть проблема разрешения имен

## Slide 3: Синтаксис Команды Ping
Команда ping в командной строке должна обладать следующим синтаксисом: Ping domain_name, где domain_name - имя домена, который нужно проверить. Также вместо имени домена можно вести IP-адрес нужного веб-узла, шлюза или удаленного узла. Независимо от того, использовалась команда ping в CMD или в командной строке, открытой иным способом, вы увидите ход пинга.
ping [/t] [/a] [/n <count>] [/l <size>] [/f] [/I <TTL>] [/v <TOS>] [/r <count>] [/s <count>] [{/j <hostlist> | /k <hostlist>}] [/w <timeout>] [/R] [/S <Srcaddr>] [/4] [/6] <targetname>

## Slide 4: Ключи Параметры команды Ping
Параметр | Описание
/t | Указывает, что команда ping Continue отправляет сообщения эхо-запросов в место назначения, пока не будет прервано. Чтобы прервать и отобразить статистику, нажмите клавиши CTRL + ВВОД. Чтобы прервать выполнение и выйти из этой команды, нажмите клавиши CTRL + C.
/a | Указывает, что разрешение имен должно выполняться на целевом IP-адресе. В случае успешного выполнения команды Ping отображает соответствующее имя узла
Параметра <count> | Указывает число сообщений запроса эха, которые будут отправлены. Значение по умолчанию — 4.
/l <size> | Задает длину (в байтах) поля данных в сообщениях запроса эха. Значение по умолчанию — 32. Максимальный размер — 65 527.

## Slide 5: Ключи Параметры команды Ping
Параметр | Описание
/f | Указывает, что сообщения эхо-запросов отправляются с флагом "не фрагментировать " в заголовке IP, установленном в значение 1 (доступно только в IPv4). Сообщения эхо-запроса не могут быть фрагментированы маршрутизаторами по пути к назначению. Этот параметр полезен для устранения неполадок с максимальным количеством блоков передачи (PMTU).
/l <TTL> | Задает значение поля срока жизни (TTL) в заголовке IP для отправленных сообщений эхо-запросов. По умолчанию используется значение TTL по умолчанию для узла. Максимальный срок жизни — 255.
/v <TOS> | Указывает значение поля типа службы (TOS) в IP-заголовке для отправленных сообщений запроса эха (доступно только в IPv4). Значение по умолчанию равно 0. TOS задаются в виде десятичного значения от 0 до 255.

## Slide 6: Ключи Параметры команды Ping
Параметр | Описание
/r <count> | Указывает параметр записи маршрута в заголовке IP-адреса, который используется для записи пути, полученного сообщением запроса эха, и соответствующего сообщения о эхо-ответе (доступно только в IPv4). Каждый прыжок в пути использует запись в параметре запись маршрута . Если это возможно, укажите значение счетчика , равное или больше, чем число прыжков между источником и назначением. Число должно быть не меньше 1 и не больше 9.
ключ <count> | Указывает, что параметр отметка времени Интернета в заголовке IP используется для записи времени прибытия сообщения эхо-запроса и соответствующего сообщения эхо-ответа для каждого прыжка. Число должно быть не меньше 1 и не больше 4. Это необходимо для адресов назначения, находящейся в локальной связи.

## Slide 7: Ключи Параметры команды Ping
Параметр | Описание
/j <hostlist> | Указывает, что сообщения эхо-запроса используют параметр свободного исходного маршрута в заголовке IP с набором промежуточных назначений, указанных в hostlist (только в IPv4). При свободной маршрутизации последовательные промежуточные назначения могут быть разделены одним или несколькими маршрутизаторами. Максимальное число адресов или имен в списке узлов равно 9. Список узлов представляет собой набор IP-адресов (в точечно-десятичной нотации), разделенных пробелами.
/k <hostlist> | Указывает, что сообщения эхо-запроса используют в заголовке IP параметр с максимальным исходным маршрутом с набором промежуточных назначений, указанных в hostlist (доступно только в IPv4). При использовании явной исходной маршрутизации следующее промежуточное назначение должно быть напрямую достижимо (оно должно быть соседом в интерфейсе маршрутизатора). Максимальное число адресов или имен в списке узлов равно 9. Список узлов представляет собой набор IP-адресов (в точечно-десятичной нотации), разделенных пробелами.

## Slide 8: Ключи Параметры команды Ping
Параметр | Описание
/w <timeout> | Указывает время ожидания сообщения эхо-ответа, соответствующего заданному сообщению запроса эха, в миллисекундах. Если ответное сообщение не получено в течение времени ожидания, отображается сообщение об ошибке «запрос был превышен»). Время ожидания по умолчанию — 4000 (4 секунды).
/R | Указывает путь к пути приема-передачи, который отслеживается (доступно только в IPv6).
Ключ <Srcaddr> | Указывает используемый исходный адрес (доступен только в IPv6).
/4 | Указывает IPv4, используемый для проверки связи. Этот параметр не требуется для определения целевого узла с IPv4-адресом. Необходимо только указать целевой узел по имени.

## Slide 9: Ключи Параметры команды Ping
Параметр | Описание
/6 | Указывает IPv6, используемый для проверки связи. Этот параметр не требуется для определения целевого узла с IPv6-адресом. Необходимо только указать целевой узел по имени.
<targetname> | Указывает имя узла или IP-адрес назначения.

## Slide 10: Пример использования команды Ping

## Slide 11: Команда GETMAC
Команда GETMAC возвращает MAC-адрес и список сетевых протоколов, связанных с каждым адресом, для всех сетевых карт на каждом компьютере как локально, так и по сети. Эта команда особенно полезна, если вы хотите ввести MAC-адрес в анализатор сети или если вам нужно знать, какие протоколы в настоящее время используются для каждого сетевого адаптера на компьютере.

## Slide 12: Синтаксис Команды GETMAC
getmac[.exe][/s <computer> [/u <domain\<user> [/p <password>]]][/fo {table | list | csv}][/nh][/v]

## Slide 13: Ключи Параметры команды GETMAC
Параметр | Описание
/s <computer> | Указывает имя или IP-адрес удаленного компьютера (не используйте обратную косую черту). По умолчанию это локальный компьютер.
U <domain>\<user> | Выполняет команду с разрешениями учетной записи пользователя, указанного пользователем или доменом\пользователь. Значение по умолчанию — разрешения текущего пользователя, выполнившего вход в систему, на компьютере, выдающем команду.
/P <password> | Указывает пароль учетной записи пользователя, указанной в параметре /u .

## Slide 14: Ключи Параметры команды GETMAC
Параметр | Описание
/fo {table ¦ list ¦ csv} | Задает формат, используемый для выходных данных запроса. Допустимые значения: table, list и CSV. Формат выходных данных по умолчанию — table.
/Nh | Подавляет заголовок столбца в выходных данных. Допустимо, если параметр /fo имеет значение table или CSV.
/v | Указывает, что в выходных данных отображаются подробные сведения.
/? | Отображение справки в командной строке.

## Slide 15: Пример использования команды GETMAC